Требования к каркасно-тентовой конструкции.

Размеры:

- Ширина указана в заявке;

- Длина указана в заявке;

- Высота стен 3,5м;

- Высота в коньке согласно проекта;

- Размер ворот указан в заявке.

Технические требования к конструкции:

Каркас несущий металлический (окрашенный), сборно-разборный на болтовых соединениях, с антикоррозийным покрытием, от белого до светло-серого цвета. Эксплуатация круглогодичная.

Вход для посетителей — двустворчатые распашные двери из алюминиевого профиля, с остеклением. Габариты: ВхШ 2100х2000мм;

Ворота для завоза товара — двустворчатые распашные. Габариты: ВхШ 3000х3000мм.

Армированное тентовое ограждающее покрытие, устойчивое к воздействию ультрафиолета, морозостойкое. Основной цвет тента — белый, с нанесением логотипа и необходимых рекламных надписей, декоративная полоса зеленая RAL 6018. Покрытие должно соответствовать по группе горючести, воспламенению, распространению пламени и огнестойкости, требованиям пожарной безопасности, предъявляемым к павильонам в которых ведется торговля товарами для дома и сада ( Г1, В1, Д2, Т2). Наличие вентиляционных клапанов обеспечивающих приток и циркуляцию воздуха.

Используемые стойки (опоры) должны занимать минимальное пространство, для более эффективного использования площади.

Несущая способность конструкции должна соответствовать ветровым и снеговым нагрузкам согласно регионам установки:

- г. Орск;

- г. Балаково;

- г. Нижнекамск.

Установка на асфальтобетонное основание.

Требование к коммерческому предложению:

Предложение должно в себя включать:

- стоимости приобретения конструкции;

- стоимость доставки до места монтажа;

- стоимость монтажа.